## Slide 1
г. Москва
02 декабря 2021 г.
Развитие нормативно-технической базы в области стального строительства. Евгений Антропов
e.antropov@steel-development.ru

## Slide 2
79
32
21
12
Ассоциация развития стального строительства образована в октябре
2014 года
Участники и партнеры АРСС
2
31
11

## Slide 3
PR/GR
НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА
ПРОЕКТИРОВАНИЕ
ЗМК
СТРОИТЕЛЬСТВО/ МОНТАЖ
ФИНАНСЫ (ТВС)
ЗАКАЗЧИК
Выстраивание «цепочки» от производителя металлопроката до конечного Заказчика
Транслирование потребностей Заказчика всем «звеньям цепочки»
Понимание нужд/потребностей Заказчика + подготовка комплексного готового решения
Роль АРСС
3

## Slide 4
2021
2020
НИОКР «Высокопрочные стали»
(Балка, лист)
ГОСТ Р 57837-2020 «Двутавры горячекатанные» (для СП по многоквартирным)
(Балка)
Несущий каркас
СТО «Огнестойкость ЛСТК»
ГОСТ 27772 «Прокат для строительных стальных конструкций»
(Балка, труба, лист)
НИР «Разработка проекта изменений в СП 28», разработка ГОСТ ISO 9224-9226; 11844-1
(ЛСТК)
Пересмотр СП 260 на стальные тонкостенные конструкции
(ЛСТК, ЦАМ)
СТО «Руководство по узлам»
(Балка, труба)
Материалы
Огнестойкость
СП на огнестойкость стальных конструкций (для СП по многоквартирным)
(Балка, труба, лист) (направлена заявка в ФАУ ФЦС, определен исполнитель)
Коррозия
НИР «Анализ норм по коррозии»
(Балка, труба, лист, ЛСТК, ЦАМ)
НИР «Долговечность каркасно-обшивных стен» (ЛСТК)
ГОСТ «Крепеж ЛСТК»
Монтаж
ГОСТ на сухие перекрытия (для СП по многоквартирным)
(Балка, труба, лист, ЛСТК)
СП 70 «Несущие и ограждающие конструкции» изм. №4 (для СП по многоквартирным)
(Балка, труба, лист, ЛСТК)
Проект СП «Здания жилые многоквартирные на стальном каркасе»
(Балка, труба, лист, ЛСТК, ЦАМ)
Методическое пособие по расчету ЛСТК
Пособие по проектированию ЛСТК
Руководство по проектированию и монтажу зданий из ЛСТК
(ЛСТК, ЦАМ)
НИОКР на совместную работу сборных ж/б плит со стальным каркасом
(Балка, труба, лист)
НИОКР «Огнестойкость ЛСТК», для ФАУ ФЦС,
НИР «Коррозионная стойкость ЦАМ»
ПО по расчету стальных и сталежелезобетонных конструкций
(Балка, труба, лист)
ПО по расчету стальных и сталежелезобетонных конструкций (обновление) (для СП по многоквартирным)
(Балка, труба, лист)
Руководство по монтажу стальных зданий (гармонизация)
(Балка, труба, лист)
Переход работ по ГОСТ 27772 «Прокат для строительных стальных конструкций»
(Балка, труба, лист.)
Переход работ по ГОСТ «Крепеж ЛСТК»
(доработка ГОСТ по решению НЛМК)
4
Снятие ограничений. Дорожная карта АРСС, НТД 2020-2021
Переход работ по НИОКР «Высокопрочные стали»
(Балка, лист)

## Slide 5
ПК 20 «Металлические конструкции ТК 465 «Строительство»
Цели и задачи ПК 20:
Прохождение всех норм по стальному строительству через согласование ПК
Учет результатов НИОКР в нормах
Согласование смежных со сталью документов в ПК 20
Выполнено:
Функции по ведению секретариата ПК 20 переданы АРСС и Алюминиевой Ассоциации (Приказ ТК 465 от 25.08.2021 г.)
14.09.2021 г. состоялось установочное совещание обновленного Подкомитета при участии РСПП и ФАУ ФЦС
Назначения: председатель – Туснин А.Р. (МГСУ), ответственный секретарь – Пронин Д.Г. (ЦНИИП Минстроя, эксперт АРСС), info@pk20.org (14.09.2021 г.)
Разработан план первоочередных задач ПК 20, формируется перспективный план стандартизации на ближайшие 3-4 года;
До конца года планируется актуализировать состав ПК 20

## Slide 6
ПК 20 «Металлические конструкции ТК 465 «Строительство»
Дальнейшие действия до конца 2021 г.:
Разработать перечень ГОСТ и СП закрепленных за ПК20
Разработать перечень ГОСТ и СП проходящих по смежным ПК и ТК
Согласовать перечни с руководством ТК465 и смежными ТК
Утвердить положение о работе с нормами в ПК20 у председателя ТК 465

## Slide 7
Проведение НИР и НИОКР с софинансированием ФАУ «ФЦС»
2020 год:
мониторинг нормативной базы по огнестойкости стальных конструкций.
2021 год:
Подготовка карт районирования континентальной территории РФ по коррозионной агрессивности атмосферы по отношению к углеродистой стали и цинку;
Исследование механических свойств основных марок строительных сталей (включая огнестойкие) при повышенных температурах;
Расчётно-экспериментальное определение коэффициентов, учитывающих особенности поведения зданий и сооружений, конструкции которых выполнены из стальных тонкостенных холодногнутых профилей, при сейсмическом воздействии.
2022 год:
Исследование работы сборных плит перекрытий совместно со стальными балками в составе комбинированных сталежелезобетонных конструкций;
Проведение коррозионных испытаний холодного проката с цинк-алюминий магниевым покрытием.
Взаимодействие с ФАУ «ФЦС»

## Slide 8
23.04.2021 АРСС вошла в состав Российского Союза Строителей с целью установления взаимоотношений по направлениям развития стального строительства
Возможности сотрудничества:
Перспектива установления контакта с руководством Минстроя России;
Участие в деятельности Общественного совета Минстроя России;
Перспективы выхода на девелоперов.
Взаимодействие в настоящее время:
АРСС вошла в рабочую группу РСС и Минстроя России по развитию индустриального малоэтажного домостроения и комплексному развитию территорий, включающую в себя 5 комиссий, в том числе:
Комиссия по внедрению международного опыта использования технологий
Комиссия по проектированию в области малоэтажного домостроения (типовые проекты);
Комиссия по ипотечному кредитованию.
Взаимодействие с Российским Союзом Строителей и Минстроем России

## Slide 9
В рамках выполнения плана мероприятий по совершенствованию ценообразования в строительной отрасли Российской Федерации, утвержденного заместителем Председателя Правительства Российской Федерации М.Ш.Хуснуллиным 10 декабря 2020г № 11789п-П16, Департаментом металлургии и материалов Минпромторга России проводится работа по подготовке предложений для актуализации сметных нормативов.
Взаимодействие с Минпромторгом России и Ассоциацией «НОПСМ»

## Slide 10: - Изменение в ГОСТ Р 57837-2017 Двутавры стальные горячекатаные с параллельными гранями полок. Технические условия
Цель работы: Расширение области применения стального проката, в том числе: - расширение поставки двутавров классов прочности 295 и 325 по ГОСТ 19281-2014;
- расширение поставки двутавров из марки стали Ст3пс и Ст3Гпс по ГОСТ 535-2005 и др.
Совершенствование НТД
- ГОСТ Р 58774-2019 Стены наружные каркасно-обшивные самонесущие и ненесущие с каркасом из стальных холодногнутых оцинкованных профилей
Цель работы: разработка единых требований к наружным КОС, обеспечивающих безопасность и высокие эксплуатационные характеристики, современный уровень энергоэффективности.
1 – основной теплоизоляционный слой (между стойками каркаса); 2 – стойки каркаса стены; 3 – стык модульной конструкции КОС; 4 – наружная обшивка КОС; 5 – стальные профили обрешётки (вертикальные); 6 – стальные профили обрешётки (горизонтальные); 7 – облицовка (фасадная отделка)

## Slide 11: ГОСТ 23118-2019 Конструкции стальные строительные. Общие технические условия Дата введения 2021-01-01
Цель работы: актуализация ГОСТ, новые стали, новые конструкции, необходимо для строительства и сдачи объектов, построенных из ЛСТК
1 Область применения
Настоящий стандарт распространяется на стальные строительные конструкции, указанные в разделе 4, из стали классов прочности С440 и выше для зданий и сооружений различного назначения (далее - конструкции), предназначенные для применения в любых климатических районах с сейсмичностью до 9 баллов включительно, и устанавливает общие требования к этим конструкциям
Совершенствование НТД

## Slide 12: - ГОСТ 14918-2020 Прокат листовой горячеоцинкованный. Технические условия
Цель работы: учесть основные нормативные положения современных международных и европейских стандартов на оцинкованный прокат, а также включить положения по современным видам покрытий
Совершенствование НТД
- Пересмотр ГОСТ 27772 на строительные стали
Новое в стандарте:
Возможность изготовлять листовой и фасонный прокат классов прочности С390 и С440 способом упрочняющей термической обработки
Возможность изготовлять фасонный прокат классов прочности С345, С390, С440 с толщиной полки до 50 мм включительно способом упрочняющей термической обработки
Введение раздела «Условия заказа», в котором приведены все требования, необходимые для оформления заказа;
Вариант заказа листового проката в термомеханически обработанном состоянии после нормализующей прокатки

## Slide 13: ВИНТЫ САМОСВЕРЛЯЩИЕ ДЛЯ СТАЛЬНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ. Общие технические условия На согласовании. Разработан при поддержке ТК 375
Совершенствование НТД
Область применения
Настоящий стандарт распространяется на винты самосверлящие (далее – винты), предназначенные:
- для соединения элементов несущих и ограждающих строительных конструкций из стальных профилей между собой;
- для соединения стальных профилей между собой;
- для крепления профилированных листов, листов обшивки и тонколистовых фасадных облицовочных материалов к строительным конструкциям из стальных холодногнутых оцинкованных профилей и горячекатаных сортовых профилей и листов;
- для крепления сэндвич-панелей к строительным конструкциям из стальных холодногнутых оцинкованных профилей и горячекатаных сортовых профилей и листов;
- для соединения стальных профилированных листов между собой

## Slide 14: СП 70.13330 «Несущие и ограждающие конструкции» Дата введения 2021-06-01
6.1.1. Добавлены положения, позволяющие обеспечить внедрение в строительное производство технологии возведения легких стальных тонкостенных конструкций из оцинкованных холодногнутых профилей и гофрированных листов с толщиной элементов не более 4 мм, в том числе каркасно-обшивных конструкций
6.1.3. Разработаны требования для внедрения в строительное производство технологии возведения сталежелезобетонных конструкций, которые находят все более широкое применение при проектировании и строительстве многоэтажных зданий гражданского и промышленного назначения
Совершенствование НТД

## Slide 15: Изменение № 2 к СП 260.1325800.2016 Конструкции стальные тонкостенные из холодногнутых оцинкованных профилей и гофрированных листов. Правила проектирования
внесение изменений и совершенствование подраздела 5.4 СП 260 «Учет назначения и условий работы конструкций»;
- совершенствование раздела 10 СП 260 «Расчёт соединений»;
- внесение изменений в методику расчета гофрированных профилей
- внесение изменений в методику расчета на устойчивость конструкций из стальных холодногнутых профилей;
- актуализация нормативных ссылок;
- актуализация требований к материалам, в связи со вступлением ГОСТ 14918-2020
Дата введения 2021-10-08
Совершенствование НТД

## Slide 16: Школа на 825 мест, Магадан, Ола
Стальной каркас двутавры ГОСТ Р 57837,
наружные стены КОС по ГОСТ Р 58774-2019
Объекты Участников АРСС
Условия строительства
Снеговой район VI
Ветровой район V
Сейсмика 9 баллов
Перепад температур
Главный архитектор Софронов Андрей Алексеевич
Екатеринбург

## Slide 17: Комплекс Новокузнецкой городской клинической инфекционной больницы №8
Стальной каркас двутавры ГОСТ Р 57837
Объекты Участников АРСС
Условия строительства
Снеговой район IV
Ветровой III
Неблагоприятный климат
Застройщик: ООО «СДС-Строй»
Проектировщик: УНИКОН, Кузбасгорпроект

## Slide 18
АССОЦИАЦИЯ РАЗВИТИЯ СТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
+7 (495) 744-02-63
info@steel-development.ru www.steel-development.ru